Carcasa filtrului

AQUAPHOR VIKING

AQUAPHOR VIKING MIDI

AQUAPHOR VIKING MINI

Modulul se cumpara separat

Modul de folosire

Sistemul cel mai nou de purificare a apei „Aquaphor Viking” se instalează la magistrala de alimentare cu apă rece şi cu apă caldă şi, în functie de modulul fixat în interior, poate să îndeplinească diverse sarcini: purificarea apei în toată locuinţa sau prefiltrarea apei potabile la bucătărie.

Carcasele filtrului de tip AQUAPHOR VIKING se conectează  la conducta de  apă rece şi fierbinte urmand a se instala si modulule. Carcasuele filtrului sunt de 3 tipuri in functie de mărim:

AQUAPHOR VIKING

AQUAPHOR VIKING MIDI

AQUAPHOR VIKING MINI

În functie de rezerva utilizata AQUAPHOR VIKING filtreaza apa in midul urmator:

Rezerva AQUAPHOR B520-13(B515-13,B505-13)- pentru purificarea complexă a apei reci în întregul apartament (vilă,casă).

Odată cu instalarea în carcas a rezervei cu doua trepte de tip carbno-bloc filtrul va curata apa rece de rugina, nisip, alte aditive nedizolvabile, substanţe organice  metale grele  şi clor activ.

Rezerva AQUAPHOR B520-14(B515-14,B505-14)- pentru purificarea complexă a apei calde în apartament (vilă,casă).

Rezerva cu doua tre de tip carbno-bloc filtrul va curata apa firbinte de rugina, nisip, alte aditive nedizolvabile, substanţe organice  metale grele  şi clor activ.

Rezerva AQUAPHOR B150PLUS(B150MIDI)- pentru  purificarea finală a apei potabile.

Stratul exterior al modulului de filtrare cu dimensiunea porilor de 20 microni este confecţionat din amestec de cărbune granulat activat şi fibre de sorbţie activă Aqualen şi se distinge prin grad înalt de absorbţie a impurităţilor în comparaţie cu oricare alt analog. Stratul de filtarare intern al modulului – „carbon-block”-ul ultradens cu porozitate de un micron – reţine microorganisme si impurităţi.

Tabelul 1. Eliminarea impuritatilor in functie de tipul modulului

| Rezerva pentru purificarea complexă a apei reci | Rezerva pentru purificarea complexă a apei calde | Rezerva pentru purificarea finală a apei potabile |
| --- | --- | --- |
| suspensii mkn >5 | suspensii mkn >5 | suspensii mkm >1 |
| fier >50 | fier >50 | fier >80 |
| clor >50 | clor >50 | clor >90 |
| fenol, benzol >50 | fenol, benzol >50 | fenol, benzol >90 |
| metale grele (plumb, cadmiu) >90 | metale grele (plumb, cadmiu) >50 | metale grele (plumb, cadmiu) >90 |

În tabel este indicat tipul rezervei, capacitatea si viteza de filtrare recomandată.

| Tipul filtrului | Tipul rezervei | Capacitatatea | Viteza recomandata |
| --- | --- | --- | --- |
| AQUAPHOR VIKING | B520-13- pentru purificarea complexă a apei reci | 100.000 litri | 25 litri/min |
|  | B520-14- pentru purificarea complexă a apei fierbinţi | 50.000 litri | 25 litri/min |
|  | B150PLUS- pentru purificarea finală a apei potabile. | 40.000 litri | 10 litri/min |
| AQUAPHOR VIKING MIDI | B515-13- pentru purificarea complexă a apei reci | 60.000 litri | 15 litri/min |
|  | B515-14- pentru purificarea complexă a apei fierbinţi | 30.000 litri | 15 litri/min |
|  | B150MIDI- pentru purificarea finală a apei potabile. | 25.000 litri | 7 litri/min |
| AQUAPHOR VIKING MINI | B505-13- pentru purificarea complexă a apei reci | 30.000 litri | 10 litri/min |
|  | B505-14- pentru purificarea complexă a apei fierbinţi | 15.000 litri | 10 litri/min |

Caracteristici tehnice

| Tipul filtrului | Dimensiunile (diametrul/inaltimea) | Asamblarea | Presiunea apei Mpa (atm) | Greutatea, kg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AQUAPHOR VIKING | 180/595 | leaţul exterior de orificiu cilindric G3/4" | 0,65(6,3) | 4,0 |
| AQUAPHOR VIKING MIDI | 180/425 |  |  | 3,4 |
| AQUAPHOR VIKING MINI | 180/255 |  |  | 2,7 |

Verificaţi, un kit de instalare trebuie să conţină:

Carcasa blocului .............................................................................. 1 buc

Suport           .................................................................................... 1 buc

Racord          .................................................................................... 1 buc

Instalarea carcasei filtrului (desenul 1)

-Înainte de  instalare închideţi conducta de apă şi reduceţi presiunea apei;

-Potriviţi locul pe perete pentru instalarea suportului (1).Sub carcasa filtrului (2) lăsati spaţiu liber de aproape 20 mm. Fixati bine suportul in asa fel incat sa reziste la o presiune de 15kg.

- Dezuniţi suportul de la carcasa filtrului;

- Faceti o gaura în perete în aşa fel încit ea să coincidă cu gaura din suport. Fixaţi  suportul pe perete;

- Instalaţi modulul in carcasa, asamblati filtrul şi fixaţi-l pe support.

Instalarea şi racordarea filtrului de apă

- Racordati transmisia cu ţevi din pexal sau din cupru;

- La capatul tevei trebuie să fie un orificiu din partea interioară a leaţului G3/4.Instalaţi conform desenului;

- După instalare şi racordare deschideţi apa;

- Cu ajutorul robinetului de trecere cu întrerupător reglaţi debitul jetului de apă în concordanţă cu viteza de filtrare recomandată (randamentul de filtrare);

- După instalarea rezervelor noi spalatile, lăsand să curgă apa  prin filtru în decurs de  20 minute. Se recomanda spalarea de praful de cărbune  care se poate forma la transportarea lor.

Recomandări de utilizare:

Pe toată durata de exploatare, filtrul de apă nu necesită o deservire specială, decât doar schimbarea la timp a rezervei.

Schimbarea rezervei:

- Închideţi furnizarea apei de la robinetul de trecere montat înaintea filtrului şi deschideţi robinetul pentru apă filtrata (1), pentru a a elimina presiunea;

- Dezuniti piesele desurubandu-le (3);

- Rotiti manerul (6) scoateţi planşa (5) de pe suport (1);

- Scoateti filtrul de pe suport (1) lasand sa se scurge toată apa (circa 3 litri);

- Deschideţi carcasa filtrului rasucind manerul (7) si dezuniti jugul fixativ;

- Scoateti rezerva utilizata şi spalati carcasa, inelele de cauciuc (8) si de plastic(9) (desenul3);

- Introduceţi rezerva în carcasă şi asamblati filtrul asigurandu-va la instalarea corectă a celor doau inele (8) în inel (9) şi inelului (9) în semicarca de jos;

Este important a nu se confunda orificiile de intrare şi ieşire a carcasei filtrului, a se orienta după desenul nr. 2.

- Asamblati piesele de legătură (3), înşurubandu-le bine (4);

- Instalaţi placa fixatoare (5) pe suportul (1) şi răsuciţi manerul (6);

- Asiguraţi-vă că carcasa este închisă ermetic. In cazul unor scurgeri reglati presiunea apei;

- Pentru o perioadă de 20 min, încet, treceţi apa prin filtru;

Atenţie!

Nu se recomandă efectuarea lucrărilor de instalare a filtrului pentru purificarea apei la conductele de apă caldă sau rece de către personal necalificat. Producătorul şi distribuitorul sunt absolviţi de orice răspundere ca urmare a defectelor apărute ca urmare a racordării incompetente a filtrului la conductele de apă, această răspundere cade integral în sarcina instalatorului.

Dacă nu v-aţi folosit de filtru pentru o perioadă mai mare de 7 zile, atunci în prealabil lăsaţi să treacă apa prin filtru 5 minute, şi doar apoi folosiţi apa filtrată.

Apa filtrată nu poate fi păstrată pentro o perioadă lungă de timp. Recomandăm folosirea apei proaspăt filtrate.

În perioada de transportare, păstrare şi exploatare a filtrului evitaţi orice acţiuni mecanice asupra lui, totodata evitaţi şi cazurile de îngheţ a apei în carcasa filtrului.

Carcasa nu poate fi montata  în încăperile fără încălire.

Perioada de păstrare a sistemului de filtrare pâna la începerea perioadei de exploatare este de până la 3 ani la temperaturi de +5 - +40°C, fără deteriorarea ambalajului.

Declaratie de conformitate

Nr. 647 din 07.01.2010

Noi, S.C. AQUAPHOR PURITY S.R.L. cu sediul in Constanta al.Orhideelor nr.8, , bl.T1, sc.B, ap.33 cu Certificatul de inregistrare J13/937/ 2009 asiguram,  garantam   si  declaram pe propria raspundere, conform prevederilor  art.5  din  Hotararea  Guvernului  nr.1022/2002   privind     regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca produsul indicat in certificatul   de garantie alaturat la care se refera aceasta declaratie nu pune in pericol viata, sanatatea, nu produce impact negativ asupra mediului si este in conformitate  cu  normele UE. Productia companiei AQUAPHOR este certificata ISO 9001:2000 de catre societatea clasificatoare TUV CERT si in iulie 2007 au obtinut certificatul de calitate LGA nr.5672759

Administrator                                      Markov Iurii  (semnatura, stampila)

Certificat de garantie

Producator - "AQUAPHOR"S.A.

str.Pionerskaia Sankt-Petersburg 197110 Rusia

Nr. ______ din _____________

Cumparator ____________________________

Vanzator _________________________________

Data vanzarii __________ /Stampila/

Garantia de conformitate a filtrului conform prevederilor OG 21/1992 si Legea 449/2003 este de 24 luni din data vanzarii.  Garantia comerciala este de 6 luni. Durata medie de utilizare este de 5 ani (cu exceptia modulelor).

Petru deficiente in perioada de garantie va adresati vanzatorului produsului. Pe loc vor fi solutionate neconformitatile produselor prin inlocuirea lor cu altele. Nu se acorda garantie pentru deficientile provocate din cauza:neglijentei sau neatentiei in respectarea instructiunilor de utilizare; spargerilor si in general pagubelor mecanice datorate caderii, transportului necorespunzator.

Orice reclamatie se insoteste de certificat si de bonul de cumparare